| 读者查询: | 媒体联系: |  |
| --- | --- | --- |
| 德国康佳特科技 | 德国康佳特科技 |
| Michael Chu 储圣杰 | Crysta Lee 李佳纯 |
| 电话: +86-21-60255862 | 电话: +86-21-60255862x660 |
| sales-asia@congatec.com www.congatec.cn | crysta.lee@congatec.com www.congatec.cn |

congatec’s new COM Express compact modules with Intel Pentium or Celeron processors only need 4 watts of SDP (Scenario Design Power) to support up to three displays and 4k

Text and photo also available online at: http://www.congatec.com/presse

Press Release 14/2015

全新康佳特COM Express compact模块

基于英特尔®奔腾®和赛杨®处理器

全新旗舰级低功耗模块

支持最高3个独立显示与4K分辨率

Deggendorf, 30. July 2015   * * * 提供嵌入式计算机模块、单板计算机和EDMS定制化服务的领先技术公司—德国康佳特科技，推出首款基于全新英特尔®奔腾®和赛杨®处理器 (代码：Braswell) 的COM Express compact模块 conga-TCA4。全新旗舰级低功耗设计，坚固的COM Express模块平均功耗仅4瓦，且大大增强的图型性能及平衡提升的整体表现使其更为突出。多达16个图形执行单位支持最多3个HD显示输出或2个4K显示输出并实现每秒358.4峰值浮点运算性能。此外，包含1GHz双核到 2GHz四核的广泛可扩展通用处理能力，使基于小型COM Express compact的模块适用于各类无风扇且坚固耐用的嵌入式计算机设计。

康佳特新COM Express compact模块的主要适用于图形密集，低功耗应用，包括物联网(IoT)网关及物联网(IoT)边缘节点设备。在商用领域，应用包含在家以外的数位媒体(DooH)广告，公交车和火车上的信息娱乐，以及数字标牌，信息服务亭和现金系统。在工业环境，应用包括固定和移动的HMIS以及工业自动化和医疗技术采用的瘦客户机。

新计算机模块的使用者受益于COM Express标准的高标准化和可扩展性，结合康佳特的完整文档、工业级驱动安装程序，以及惯例的集成支持，使OEM厂商能快速有效率的将最新处理器技术集成至其各别应用领域。

详细功能特色

配置COM Express Type6引脚的conga-TCA4模块采用14纳米技术的英特尔®奔腾®和赛杨®处理器，搭配4瓦 SDP (场景设计功耗)与6瓦TDP (散热设计功耗)加上高达8GB的快速双通道DDR3L 1600内存。

和前代相比，集成的英特尔Gen8图形提升两倍的图形性能。此外，3个独立顯示输出由2xDP1.1 或2xHDMI1.4b以及1xeDP1.4或双通道LVDS接口支持。DirectX11.1 和 OpenGL 4.2确保提供最新3D功能和高达4K(3840x2160@30Hz)分辨率的高质量用户体验。集成视频引擎仅需最小CPU利用率就可提供H.265无抖动解码/HEVC视频压缩，并可实时编码2个60Hz 1080p的H264视频流。得益于两个板载MIPI摄像头接口，直接连结CSI2摄像头传感器成为可能，使新模块也简化了行人识别或手势控制的创新与互动应用。

此康佳特新计算机模块支持COM Express Type6引脚输出，配置了5个PCI Express Gen 2.0 通道，1个千兆以太网接口， 2个SATA 3.0，4个USB 3.0，8个USB 2.0，LPC以及I²C，UART 和HD音频。支持各种主要Linux发行版本和各种Microsoft Windows版本---包括Microsoft Windows 10。

康佳特也提供全系列协助简化设计程序的配件，如散热器，载板，入门套件，ADD2卡以及智能电池管理模块。

以下为可选的处理器配置:

| Processor |  | Cores |  | Smart Cache [MB] |  | Clock/ Burst [GHz] |  | TDP/SDP [W] |  | Graphics Execution Units |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intel® Pentium® N3700 |  | 4 |  | 2 |  | 1.6 – 2.4 |  | 6 / 4 |  | 16 |
| Intel® Celeron® N3150 |  | 4 |  | 2 |  | 1.6 – 2.08 |  | 6 / 4 |  | 12 |
| Intel® Celeron® N3050 |  | 2 |  | 2 |  | 1.6 – 2.16 |  | 6 / 4 |  | 12 |
| Intel® Celeron® N3000 |  | 2 |  | 2 |  | 1.04-2.08 |  | 6 / 4 |  | 12 |

全新conga-TCA4 计算机模块详请：

http://www.congatec.com/en/products/com-express-type6/conga-tca4.html

关于康佳特
德国康佳特科技,英特尔智能系统联盟 Associate 成员，总公司位于德国Deggendorf，为标准嵌入式计算机模块 Qseven, COMExpress, XTX和ETX的领导供应商，且提供单板计算机及EDMS定制设计服务。康佳特产品可广泛使用于工业及应用，例如工业化控制，医疗科技，车载，航天电子及运输…等。公司的核心及关键技术包含了独特并丰富的BIOS功能，全面的驱动程序及板卡的软件支持套件。用户在他们终端产品设计过程，通过康佳特延展的产品生命周期管理及特出的现代质量标准获得支持。自2004年12月成立以来, 康佳特已成为全球认可和值得信赖的嵌入式计算机模块解决方案的专家和合作伙伴。目前康佳特在美国，台湾，日本，澳大利亚，捷克和中国设有分公司。更多信息请上我们官方网站 www.congatec.cn。

* * *

Intel and Intel Pentium and Celeron are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.