Контактное лицо:

ОСАТЕК

Александр Кулебякин

Тел.: +7-495-4655047

A.Kulebiakin@osatec.ru

Текст и фото: http://pr.congatec.com

Пресс-релиз 03/2011

# Стандарт congatec ETX и XTX – стандарт будущего

## Соединяет технологию AMD Fusion с ETX и XTX для совершенной полнофункциональной настройки

Нюрнберг, Embedded World, 2 марта, 2011 * * * congatec, ведущий поставщик встраиваемых процессорных модулей, благодаря интеграции с технологией AMD Fusion обеспечивает будущее форм-факторам ETX и XTX. Модули на базе процессоров AMD Fusion обладают существенным преимуществом с точки зрения производительности и расширяемости.

Прекращение Intel’ом выпуска семейства 855 chipset оставило большой пробел на рынке, особенно для процессорных модулей ETX, которые прежде всего влияли на диапазон приложений с высокой производительностью. Этот пробел в настоящее время «закрыты» производителем процессоров AMD с архитектурой Fusion. Fusion открывает также новые перспективы для широкого спектра инновационных и графических приложений.

congatec интегрировал архитектуру AMD Fusion в номенклатуру своих ETX и XTX COM модулей, открывая новые возможности расширения для этого форм-фактора с целью удовлетворения самых требовательных задач. Компания поддерживает архитектуру Fusion двумя новыми модулями COM: conga-EAF и conga-XAF. conga-EAF - модуль ETX, conga-XAF - модуль стандарта XTX. Различия между XTX и ETX стандартом состоит в том, что XTX больше не поддерживает шину ISA, но поддерживает вместо нее 4-х линейную шину PCI Express bus. XTX также располагает большим числом SATA и USB интерфейсов, чем ETX.

У этих двух модулей есть много общего. Оба работают на процессорах серии AMD G-series и оснащены контроллером Embedded Controller Hub Hudson E1, обеспечивающим мощное и компактное двух-чиповое решение с быстрой и недорогой одноканальной памятью DDR3 объемом до 4 ГБ. В настоящий момент congatec предлагает в общей сложности пять процессоров на платформе AMD embedded G-Series, в диапазоне от одноядерного 1.2ГГц AMD T44R (64кБ L1 кэш, 512кБ x2 L2 кэш) с расчетной мощностью 9 Вт до двуядерного 1.6ГГц AMD T56N (64кБ L1 кэш, 512кБ x2 L2 кэш) с расчетной мощностью 18 Вт.

Интегрированное графическое ядро с универсальным видео декодером Universal Video Decoder 3.0 для бесшовной Blu-ray обработки через HDCP (1080p), MPEG-2 HD и DivX (MPEG-4) видео поддерживает DirectX® 11 и OpenGL 4.0 для быстрой обработки 2D и 3D изображений, а так же OpenCL 1.1. У APU (ускоренного процессора) есть два независимых графических контроллера, предоставляющих видеовыход, совместимый с VESA, с разрешением до 2560 x 1600 пикселей.

Сама по себе архитектура Fusion комбинирует две прежде отдельные компьютерные функции, а именно ЦПУ (Центрального процессора) и ГПУ (Графического процессора) в Ускоренный процессор (APU). Архитектура Fusion реализует графическое устройство как устройство GPGPU (Графический процессор общего назначения); он содержит много конфигурируемых устройств параллельной обработки, которые могут использоваться, в том числе, для задач, не имеющих отношения к графике. GPGPU может поэтому использоваться для выполнения некоторых задач с интенсивными расчетами параллельно, значительно увеличивая таким образом производительность. Числовые вычисления и задачи, которые требуют интенсивного кодирования/ декодирования, могут быть, таким образом, существенно ускорены. Среди приложений, которые выиграют от применения данной технологии – это, кроме мультимедийной обработки, шифрование / дешифрование и пакетная обработка в сетях. С точки зрения программирования эти процессы прозрачны; руководство по распараллеливанию не требуется.

Благодаря исключительной энергоэффективности и низкой потребляемой мощности, процессоры AMD Fusion очень привлекательны для использования в устройствах без вентилятора и/или работающих от батареи.

О компании congatec

Головной офис congatec расположен в Деггендорфе в Баварии. Его инновационная профессиональная деятельность связана с разработкой и маркетингом промышленных компьютерных модулей с использованием стандартных форм-факторов Qseven, COM Express, XTX и ETX. На сегодня congatec  - ведущий производитель в своей области, что подтверждает и годовой доход в 26 миллионов евро (2009). Продукция компании может быть использована для различных приложений в различных отраслях, таких как автоматизация промышленности, медицинские технологии, автомобильные источники питания, космос и перевозка. Базовые знания и техническое ноу-хау включают уникальные расширенные функции BIOS, а так же всесторонние пакеты поодержки драйверов и плат. Продолжая фазу разработки, клиентам оказывается поддержка через управление жизненным циклом продукции. Продукция компании производится специальными поставщиками услуг в соответствии с современными стандартами качества. В настоящее время в congatec насчитывается 100 служащих, филиалы компании расположены в Великобритании, Швеции, Чехии, Израиле, Тайване и США. Больше информации вы сможете найти на сайте www.congatec.com.

* * *

AMD, the AMD Arrow logo and combinations thereof, are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Other names are for informational purposes only and may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Core are registered trademarks of the Intel Corporation in the USA and in other countries.