| Reader Enquiries: | Press Contact: |  |
| --- | --- | --- |
| congatec AG | PRismaPR (UK, Scandinavia + Benelux) | PRismaPR |
| Christian Eder | Monika Cunnington | Bettina Lerchenmüller |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +44-20-8133 6148 | Phone: +49-8106-24 72 33 |
| info@congatec.com www.congatec.com | monika@prismapr.com www.prismapr.com | info@prismapr.com www.prismapr.com |

Текс и фотография: http://www.congatec.com/press

Пресс-релиз 15/2013

Компания Congatec представляет первый модуль QSeven с однокристальным, четырехъядерным процессором Intel® Atom™ семейства E3800

conga-QA3 обеспечивает удвоенную производительность в сравнении со своими предшественниками, плюс оптимизированный срок эксплуатации продукта благодаря разработке с керамическими конденсаторами.

Деггендорф, Германия, 8 октября 2013 * * * Деггендорф, Германия, 8 октября 2013 * * * Компания congatec, ведущий производитель встроенных процессорных модулей, объявляет о непосредственной доступности модуля conga-QA3 семейства QSeven на базе процессора Е3845 Intel® Atom™. Все модули оснащены керамическими конденсаторами, что делает их идеальными для функционирования промышленных мобильных приложений в неблагоприятной среде. Среди новых свойств – достаточный объем памяти L2, который может быть поделен  между несколькими ядрами и намного более быстрый в сравнении с предыдущими моделями модуль графики HD Intel. Это превращает новые приложения в источник зрительных ощущений.

Модули поддерживают набор новых инструкций передового стандарта шифрования Intel® (AES-NI), который более релевантен чем когда либо в практическом применении. Это позволяет разработчикам передать действия компоновки, требующей большого объема вычислений, и процедуры шифрования широкого известного криптографического алгоритма AES (Расширенный Стандарт Шифрования) в ведение аппаратного оборудования, таким образом, сделав возможным высокопроизводительное шифрование, существенно снизив нагрузку вторичной цепи на ядра ЦП.

Универсальность conga-QA3 значительно повышается благодаря тому, что он выпускается в пяти различных версиях на базе процессора Intel Atom (кодовое имя в прошлом «Bay Trail»). Их диапазон простирается от одноядерного процессора Intel® Atom™ E3815 с частотой 1.46Гц и низким потреблением энергии около 5 Вт для начинающих, и до четырехъядерного процессора Intel® Atom™ E3845 с частотой 1.91Гц и потребляемой мощностью 10 Вт.

Каждый из модулей QSeven оснащен 2 Гб памяти DDR3L и до 16 Гб eMMC 4.5 для ЗУ сверхбольшой емкости. В зависимости от того, какой процессор используется, доступны версии ОЗУ до 8 Гб. Интегрированная графика значительно более мощная, чем в случае предыдущей модели и поддерживает DirectX 11, OpenGL 3, OpenCL 1.2 и высокоэффективное, гибкое аппаратное дешифрование, что позволяет декодировать одновременно даже многочисленные HD видео с высокой разрешающей способностью.

В процессоре исходно поддерживаются до 2,560 x 1,600 пикселей с DisplayPort и 1,920 x 1,200 пикселей с HDMI. Также возможно соединить до двух независимых интерфейсов дисплея через 2x 24-разрядные низковольтные дифференциальные сигналы (LVDS).

Благодаря поддержке собственного USB 3.0, модули достигают быстрой передачи данных с низкой потребляемой мощностью. Один из пяти имеющихся портов USB 2.0 выполнен как сверхкоростной порт USB 3.0.

Три дорожки на шине PCI Express 2.0 и два интерфейса SATA, обеспечивающие скорость до 3 Гбит/с, делают возможными быстрые и гибкие системные расширения. Intel® Ethernet Controller I210 гарантирует лучшую совместимость программного обеспечения. Завершают набор характеристик: интерфейс камеры MIPI, шина I2C, шина LPC для простой интеграции устаревших интерфейсов ввода-вывода и  высококачественный звук Intel®.

Модулем поддерживаются следующие варианты ОЗУ:

|  | Ядра | Кэш [M] | Частота [GHz] | TDP [W] | ВСТРОЕННЫЙ DDR3L | ВСТРОЕННЫЙ eMMC4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conga-QA3/E3845 | 4 | 2 | 1.91 | 10 | 2 GB | 4 GB |
| conga-QA3/E3827 | 2 | 1 | 1.75 | 8 | 2 GB | 4 GB |
| conga-QA3/E3826 | 2 | 1 | 1.46 | 7 | 2 GB | 4 GB |
| conga-QA3/E3825 | 2 | 1 | 1.33 | 6 | 2 GB | 4 GB |
| conga-QA3/E3815 | 1 | 0.5 | 1.46 | 5 | 2 GB | 4 GB |

О компании congatec

Головной офис компании congatec расположен в Деггендорфе в Германии. Congatec является ведущим поставщиком промышленных компьютерных модулей с использованием стандартных форм-факторов Qseven, COM Express, XTX и ETX. Продукция компании может быть использована для применения в различных отраслях, таких как автоматизация производства, медицинские технологии, материалы для автопрома, аэрокосмическая промышленность и транспорт. Базовые знания и техническое ноу-хау включают уникальные расширенные функции BIOS, а также всесторонние пакеты поддержки драйверов и плат. В продолжение фазы разработки, клиентам оказывается поддержка через управление жизненным циклом продукции. Продукция компании производится специалистами системной службы в соответствии с современными стандартами качества. В настоящее время в компании congatec работают 142 служащих; филиалы компании расположены на Тайване, Японии, США, Австралии и Чехии. Более подробную информации вы можете найти на сайте    www.congatec.com или через Facebook, Twitter и YouTube.

* * *

Intel and Intel Atom are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.

congatec is a member of the Intel® Intelligent Systems Alliance, a community of communications and embedded developers and solution providers.