| Reader Enquiries: | Press Contact: |  |
| --- | --- | --- |
| congatec AG | PRismaPR (UK, Scandinavia + Benelux) | PRismaPR |
| Christian Eder | Monika Cunnington | Bettina Lerchenmüller |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +44-20-8133 6148 | Phone: +49-8106-24 72 33 |
| info@congatec.com www.congatec.com | monika@prismapr.com www.prismapr.com | info@prismapr.com www.prismapr.com |

Текс и фотография: http://www.congatec.com/press

Пресс-релиз 16/2013

Привлекательная стартовая цена на модуль COM Express, оснащенный быстродействущим четырехъядерным процессором Intel® Celeron® и SDP 4.5Вт

Деггендорф, Германия, 8 октября 2013 * * * Компания congatec, ведущий производитель встроенных процессорных модулей, объявляет о выпуске модуля conga-TCA3 COM Express. Модуль conga-TCA3 доступен в семи вариантах на базе новых процессоров Intel® Atom™ семейства E3800 и процессора Intel® Celeron® N2920 (известный ранее как «Bay Trail»).

Компактный модуль COM Express Type 6 (95 x 95 мм) предлагается по привлекательной стартовой цене для данного форм-фактора, а четырехъядерный вариант Intel® Celeron N2920 1.6 GHz  предлагает удивительную  разработку проекта сценария расчетной мощности (SDP) мощностью всего лишь 4.5 ватт. SDP предоставляет реальную информацию о средней мощности потребляемой энергии на практике. Среди новых свойств – достаточный объем памяти L2, который может быть поделен  между несколькими ядрами и намного более быстрый в сравнении с предыдущими моделями модуль графики HD Intel. Это превращает новые приложения в источник зрительных ощущений.

Модули поддерживают набор новых инструкций передового стандарта шифрования Intel® (AES-NI), который более релевантен чем когда либо в практическом применении. Это позволяет разработчикам передать действия компоновки, требующей большого объема вычислений, и процедуры шифрования широкого известного криптографического алгоритма AES (Расширенный Стандарт Шифрования) в ведение аппаратного оборудования, таким образом, сделав возможным высокопроизводительное шифрование, существенно снизив нагрузку вторичной цепи на ядра ЦП.

Модуль COM Express conga-TCA3 обеспечивает до 8 Гб быстрой памяти DDR3L и включает два переходника SO-DIMM. Интегрированная графика значительно более мощна, чем в предыдущей модели и поддерживает DirectX 11, OpenGL 3, OpenCL 1.2 и поддерживает высокоэффективное, гибкое аппаратное декодирование, позволяющее декодировать параллельно даже разнообразные видео  с высокой разрешающей способностью.

В процессоре исходно поддерживаются до 2,560 x 1,600 пикселей с DisplayPort и 1,920 x 1,200 пикселей с HDMI. Также возможно соединить до двух независимых интерфейсов дисплея через 2x 24-разрядные низковольтные дифференциальные сигналы (LVDS).

Благодаря поддержке собственного порта USB 3.0, модули достигают быстрой передачи данных с низкой потребляемой мощностью. Предлагаются 8 USB портов версии 2.0, один из которых служит для сверхзвукового USB 3.0

Пять дорожек на шине PCI Express 2.0 и два интерфейса SATA, обеспечивающие скорость до 3 Гбит/с, делают возможными быстрые и гибкие системные  расширения. Intel® Ethernet Controller I210 гарантирует лучшую совместимость программного обеспечения. Завершают набор характеристик: ACPI 5.0, шина I2C, шина LPC для простой интеграции устаревших интерфейсов ввода-вывода и Intel® High Definition Audio.

Модулем поддерживаются следующие варианты ОЗУ:

| COM/Processor | Ядра | Кэш [M] | Частота [GHz] | SDP/ TDP [W] | марка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conga-TCA3/J1900 | 4 | 2 | 2.0 | -/10 | Intel® Celeron® |
| conga-TCA3/N2920 | 4 | 2 | 1.6 | 4.5/7.5 | Intel® Celeron® |
| conga-TCA3/E3845 | 4 | 2 | 1.91 | -/10 | Intel® Atom® |
| conga-TCA3/E3827 | 2 | 1 | 1.75 | -/8 | Intel® Atom® |
| conga-TCA3/E3826 | 2 | 1 | 1.46 | -/7 | Intel® Atom® |
| conga-TCA3/E3825 | 2 | 1 | 1.33 | -/6 | Intel® Atom® |
| conga-TCA3/E3815 | 1 | 0.5 | 1.46 | -/5 | Intel® Atom® |

О компании congatec
Головной офис компании congatec расположен в Деггендорфе в Германии. Congatec является ведущим поставщиком промышленных компьютерных модулей с использованием стандартных форм-факторов Qseven, COM Express, XTX и ETX. Продукция компании может быть использована для применения в различных отраслях, таких как автоматизация производства, медицинские технологии, материалы для автопрома, аэрокосмическая промышленность и транспорт. Базовые знания и техническое ноу-хау включают уникальные расширенные функции BIOS, а также всесторонние пакеты поддержки драйверов и плат. В продолжение фазы разработки, клиентам оказывается поддержка через управление жизненным циклом продукции. Продукция компании производится специалистами системной службы в соответствии с современными стандартами качества. В настоящее время в компании congatec работают 142 служащих; филиалы компании расположены на Тайване, Японии, США, Австралии и Чехии. Более подробную информации вы можете найти на сайте www.congatec.com или через Facebook, Twitter и YouTube.

* * *

Intel, Celeron and Intel Atom are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.

congatec is a member of the Intel® Intelligent Systems Alliance, a community of communications and embedded developers and solution providers.