| 读者查询: | 媒体联系: |  |
| --- | --- | --- |
| 德国康佳特科技 | 德国康佳特科技 |
| Michael Chu 储圣杰 | Crysta Lee 李佳纯 |
| 电话: +86-21-60255862 | 电话: +86-21-60255862x660 |
| sales-asia@congatec.com www.congatec.cn | crysta.lee@congatec.com www.congatec.cn |

Text and photograph available: http://www.congatec.com/press

Press release 08/2015

康佳特推出首款基于英特尔®奔腾®四核处理器并支持4K分辨率的Qseven模块

- conga-QA4支持更低功耗，更高处理能力且搭载最新集成英特尔®Gen8图形处理器

COMPUTEX, Taipei, 2 June 2015 * * * 具备领先科技的嵌入式计算机模块，单板计算机与EDMS定制化服务领导厂商-德国康佳特科技，推出最新Qseven模块产品。conga-QA4模块搭载基于14纳米科技的最新英特尔奔腾®及赛扬®处理器，并提供更节能且增强的计算能力。优化的英特尔® Gen8图形处理器具备高达16 GPUs (图形执行单位) 及 4K (3840 x 2160 像素) 分辨率，显着提升了视觉体验。

conga-QA4有三种不同的处理器版本 (英特尔代号:Braswell) ，具高可扩展性。范围从入门级的双核英特尔®赛扬® N3050 (1.6/2.08 GHz) 到四核英特尔®奔腾®N3700 (1.6/2.4 GHz)，在标准应用运行下,皆仅有4瓦功耗(SDP=场景设计功耗)。

Qseven 模块自2008年即采用首款英特尔凌动处理器。随着conga-QA4的推出，所有基于Qseven平台的应用设备，现皆可快速轻松地升级到最新处理器技术。

此Qseven模块具备支持高达 8GByte双通道DDR3L内存和高达64GB 的eMMC 5.0 存储装置。增强的集成英特尔®Gen8图形处理器支持DirectX 11.1, OpenGL 4.2 和 OpenCL1.2。相较于之前的H.264/AVC标准，集成的H.265/HEVC硬件加速视频解码, 在高性能运行下, 应用少了50%数据数率要求，而能使4K视频实时播放得以实现。

通过DisplayPort和HDMI可支持高达4K(3840x2160像素)的分辨率，加上2x 24-bit LVDS通道, 可支持两个独立视频接口。而LVDS接口于Qsven标准可切换成两个 eDP 接口，此版本的conga-QA4可达成控制三个独立4K显示的需求。

由于MIPI-CSI2摄像头接口标准，Qseven能真正地 “打开你的视野”。使用符合Qseven SGET2.0规格(附录)的功能连接器，conga-QA4可直接支持多达两个MIPI HD摄像头。MIPI-CSI2主要优势在于能使用低成本的MIPI-CSI2接口摄像头模块。它提供的标准硬件与软件接口也意味着所有惯用操作系统的对应驱动程序容易取得，而有利于系统整合

这些特色功能使该模块成为零售，数字标牌及医疗应用的理想选择。但需要高性能图形，优秀计算能力且同时使用被动式散热之应用并不局限于这些产业而已。举例来说，其他应用包括视觉信息的技术诊断，零售状态监控，安全防护功能如占用或冲突检测，认证和进出控管，人员和脸部辨识, 光学量测和计算，辅助系统 (如 车辆的行人和机动车交通识别) ，智能照明系统(如 自动照明控制) 及各类网络摄像头和对讲功能 (如 视频电话)。

由于集成USB3.0支持，conga-QA4模块实现了低功耗高速数据传输。它共支持六个USB2.0端口，其中一个可执行USB3.0 SuperSpeed。

三个PCI Express 2.0 lanes和两个运行速度高达6 Gb/s的SATA接口, 能提供高速通道和灵活的系统扩展。英特尔®千兆位以太网控制器I211确保最佳的软件兼容性，而I2C bus, LPC bus易于集成传统的I/O接口，加上8声道的英特尔高清音频使功能特色更加完善。

可选的处理器配置：

| Product |  | Cores |  | Cache |  | Clock |  | SDP |  | Graphics |  | Brand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conga-QA4/N3700 |  | 4 |  | 2 MB |  | 1.6 - 2.4 GHz |  | 4 W |  | 16 Execution Units 400 - 700 MHz |  | Pentium® |
| conga-QA4/N3150 |  | 4 |  | 2 MB |  | 1.6 -2.08 GHz |  | 4 W |  | 12 Execution Units 320 - 640 MHz |  | Celeron® |
| conga-QA4/N3050 |  | 2 |  | 2 MB |  | 2.6 - 2.16 GHz |  | 4 W |  | 12 Execution Units 320 - 600 MHz |  | Celeron® |

关于康佳特
德国康佳特科技,英特尔智能系统联盟 Associate 成员，总公司位于德国Deggendorf，为标准嵌入式计算机模块 Qseven, COMExpress, XTX和ETX的领导供应商，且提供单板计算机及EDMS定制设计服务。康佳特产品可广泛使用于工业及应用，例如工业化控制，医疗科技，娱乐设备，运输，电信，测试与量测系统，销售点终端系统…等。公司的核心及关键技术包含了独特并丰富的BIOS功能，全面的驱动程序及板卡的软件支持套件。用户在他们终端产品设计过程，通过康佳特延展的产品生命周期管理及特出的现代质量标准获得支持。自2004年12月成立以来, 康佳特已成为全球认可和值得信赖的嵌入式计算机模块解决方案的专家和合作伙伴。目前康佳特在美国，台湾，日本，澳大利亚，捷克和中国设有分公司。更多信息请上我们官方网站 www.congatec.cn。

* * *

Intel and Intel Atom are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.