| Reader Enquiries: | Press Contact: |  |
| --- | --- | --- |
| congatec AG | PRismaPR (UK, Scandinavia + Benelux) | PRismaPR |
| Christian Eder | Monika Cunnington | Bettina Lerchenmüller |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +44-20-8133 6148 | Phone: +49-8106-24 72 33 |
| info@congatec.com www.congatec.com | monika@prismapr.com www.prismapr.com | info@prismapr.com www.prismapr.com |

Photo available: www.congatec.com

Visit us at COMPUTEX in Taipei, Taiwan
3–7 June 2014, Booth K0616

Press Release 09/2014

congatec запускает новые компьютерные модули, предлагающие еще большую производительность на ватт

На основе 2го поколения процессора AMD Embedded G-Series "Steppe Eagle" SOC, последние компьютеры на модуле Qseven и Com Express повышают производительность на ватт и имеют низкое энергопотребление.

COMPUTEX, Taipei, Taiwan, 3 June 2014  * * *  congatec AG, ведущая компания в области технологии и ODM для встроенных компьютерных модулей и одноплатных компьютеров, расширила свою линейку продуктов Qseven и COM Express с модулями на основе 2-го поколения процессора AMD Embedded G-Series SOC (Система на чипе). По сравнению с текущим процессором AMD Embedded G-Series SOC они обеспечивают более высокую производительность, а более низкое энергопотребление возможно благодаря улучшенному Ягуару + архитектур ЦП и ядро графики AMD RADEON™ 8000. Графическая скорость двигателя была увеличена на 800 МГц, а интерфейса DDR3 до 1866 метрических тонн/с. Новая функция G-Series включает Core Boost Frequency, для обеспечения надлежащего разгона процессора.

2-е поколение процессора AMD G-Series, SOC на модулях Qseven и COM Express разработан для применений в условиях низкого энергопотребления. По сравнению с предыдущей версией AMD Embedded G-series SOC, это версия обеспечивает более высокую производительность на ватт и низкий TDP. Этот безвентиляторный дизайн модуля поэтому и идеален для чувствительных к стоимости применений в области контроля и автоматизации, цифровых играх, инфраструктуре связи и для устройств с интесивной графикой, таких как "худые клиенты", цифровые дисплеи или оборудование рентгенографии.

В стандарте Qseven congatec поддерживает два новых процессора от AMD Embedded G-Series на платформе SOC: двух-ядерный процессор AMD GX-212JC 1.2 ГГц с частотой загрузки 1.4 ГГц (1 МБ кэш-памяти L2) и TDP на 6 ватт; и четырех-ядерный процессор AMD GX-412HC 1.2 ГГц с частотой загрузки 1.6 ГГц (2 МБ кэш-памяти L2) и TDP на 7 ватт. Для стандарта Com Express Compact Type 6 есть также четырех-ядерный процессор AMD GX-424CC 2.4 ГГц (2 МБ кэш-памяти L2) с TDP 25 ватт.

Благодаря бортовой поддержке памяти Error Correction Code (ECC) модуль идеален для важных приложений безопасности. В зависимости от дизайна модуль идет с памятью объемом 4 ГБ ECC DDR3L RAM, что позволит корректировать одно- и двухбитовые ошибки в символе. Более серьезные ошибки, которые не могут быть исправлены автоматически, приведут к прекращению работы модуля, во избежания системного сбоя.

Интегрированная графика AMD RADEON™ поддерживает DirectX® 11.1 и OpenGL 4.2 для быстрого 2D и 3D изображения. Также поддерживается OpenCL 1.2, позволяя выполнение кода программы GPUs. Диапазон доступных графических интерфейсов включает LVDS и DisplayPort 1.2, а также DVI/HDMI 1.4a для прямого управления двумя независимыми показами.

Модули Qseven поддерживают 1x USB 3.0 SuperSpeed и 5 портов USB 2.0, в то время как модули Com Express Compact обеспечивают 2 USB порта 3.0 SuperSpeed и 8x портов USB 2.0. Обе семьи модуля предоставляют до 4х слотов PCI Express на двух последовательных соединениях,

два порта SATA на 3 ГБ/с и интерфейс Gigabit Ethernet. Контроллер платы congatec, управление электропитанием ЦП ACPI 3.0 и высококачественное аудио завершают набор.

Модули Qseven поддерживают следующие типы процессоров

| New Qseven AMD G-Series SOC | Processor Number | Clock/(Boost) Frequency | Cores | Graphics | Shared Cache | TDP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conga-QG/412HC-4GECC | GX-412HC | 1.2/(1.6) GHz | 4 | HD 8000 | 2 MByte | 7 W |
| conga-QG/212JC-2GECC | GX-212JC | 1.2/(1.4) GHz | 2 | HD 8000 | 1 MByte | 6 W |

Модули Com Express поддерживают следующие типы процессоров:

| New COM Express AMD G-Series SOC | Processor Number | Clock/(Boost) Frequency | Cores | Graphics | Shared Cache | TDP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conga-QG/424CC-4GECC | GX-424CC | 2.4 GHz | 4 | HD 8xxx | 2 Mbyte | 25 W |
| conga-TCG/412HC-4GECC | GX-412HC | 1.2/(1.6) GHz | 4 | HD 8xxx | 2 Mbyte | 7 W |
| conga-TCG/212JC-2GECC | GX-212JC | 1.2/(1.4) GHz | 2 | HD 8xxx | 1 Mbyte | 6 W |

О congatec AG

congatec AG имеет головный офис в Деггендорфе, Германия и является ведущим поставщиком промышленных компьютерных модулей, используя стандартные форм-факторы Qseven, Экспресс COM, XTX и ETX, а также одноплатные компьютеры и услуги ODM. Продукты congatec могут использоваться во множестве отраслей и применений, таких как промышленная автоматизация, медицина, автопром, космос и транспорт. Ключевые знания и техническое ноу-хау включают уникальные расширенные особенности BIOS, а также всестороннего драйвера и пакеты поддержки платы. После внедрения в проект, клиентам оказывают поддержку через обширное управление жизненным циклом продукта. Продукты компании произведены поставщиками услуг в соответствии с современными стандартами качества. В настоящее время штат congatec насчитывает 160 сотрудников и предприятия в Тайване, Японии, США, Австралии и Чешской Республике. Более подробная информация доступна на нашем веб-сайте в www.congatec.com или через Facebook, Твиттер и YouTube.* * *

* * *