| 读者查询: 上海康佳特有限公司 Michael Chu / 储圣杰 电话: +86-21-60255862 sales-asia@congatec.com www.congatec.cn |  |  |
| --- | --- | --- |

查询产品图片: www.congatec.com

Press Release 09/2014

康佳特推出每瓦更高性能的新款计算机模块

基于 AMD第二代嵌入式G系列SOC "Steppe Eagle" 处理器的最新Qseven和COM Express计算机模块提高每瓦性能且更低功耗

COMPUTEX, Taipei, Taiwan, 3 June 2014  * * *  德商康佳特科技- 嵌入式计算机模块及工业主板原始设计制造之技术领导厂商，基于AMD第二代嵌入式G系列SOC系统级芯片处理器扩展其Qseven 及COM Express模块产品系列 。相较于当前的AMD嵌入式G系列SOC平台，第二代可提供更高的性能及更低的功耗消耗，这归功于Jaguar+ CPU架构的改善以及AMD Radeon™ 8000图形核心。图形引擎速度已经提升到800 MHz且DDR3 接口高达1866 MT/s。G系列的新功能包括智能核心加速技术以确保适当的处理器超频。

搭载第二代AMD嵌入式G系列系统级芯片SOC的Qseven和COMExpress模块是专门为低功耗嵌入式应用而设计。相较于前一代AMD嵌入式G系列SOC，它提供每瓦更高的性能及更低的TDP。也因此这无风扇模块设计非常适合如控制，自动化产业,数字娱乐博弈，通信基础设施这类精打细算的应用，也非常适合高图形需求的应用设备，如精简计算机，数字显示器或医疗成像设备。

基于Qseven 规范,康佳特支持两款AMD嵌入式G系列SOC平台的处理器:双核AMD GX-212JC 1.2 GHz,超频可达1.4GHz(1MB L2 缓存)和6瓦特TDP，四核AMD GX-412HC 1.2 GHz,超频可达1.6 GHz (2MB L2缓存)和7瓦特TDP。而基于COMExpress Compact Type 6规范的模块则额外支持一款四核AMD GX-424CC 2.4 GHz(2MB L2缓存)与25瓦特 TDP。

由于表贴ECC寄存式内存的支持，该模块非常适用于安全关键应用,它提供了最高达4GB的ECC DDR3L内存选项,容许单及双位错误修正功能。无法自动被修正的严重错误将使模块停止运作，藉此可避免系统故障。

集成的AMD Radeon™ 图形支持DirectX® 11.1和OpenGL 4.2快速2D,3D的图像显示。同时支持OpenCL 1.2，能由图形处理器执行程序代码。支持的图形接口包含LVDS，DisplayPort 1.2和DVI/HDMI 1.4a规范，可直接控制两个独立的显视频。

Qseven模块支持1x USB 3.0及5xUSB 2.0 端口，而COMExpress Compact 模块提供2x USB 3.0 及8x USB 2.0端口。两个规范的模块皆提供多达4x PCI Express x1 Gen 2 通道 ，2x SATA 3 Gb/s 端口及1个千兆以太网接口。康佳特板控制器,ACPI 3.0 处理器电源管理和高清音频提供丰富功能．

Qseven 模块支持以下处理器:

| New Qseven AMD G-Series SOC | Processor Number | Clock/(Boost) Frequency | Cores | Graphics | Shared Cache | TDP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conga-QG/412HC-4GECC | GX-412HC | 1.2/(1.6) GHz | 4 | HD 8000 | 2 MByte | 7 W |
| conga-QG/212JC-2GECC | GX-212JC | 1.2/(1.4) GHz | 2 | HD 8000 | 1 MByte | 6 W |

COM Express Compact 模块支持以下处理器 :

| New COM Express AMD G-Series SOC | Processor Number | Clock/(Boost) Frequency | Cores | Graphics | Shared Cache | TDP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conga-QG/424CC-4GECC | GX-424CC | 2.4 GHz | 4 | HD 8xxx | 2 Mbyte | 25 W |
| conga-TCG/412HC-4GECC | GX-412HC | 1.2/(1.6) GHz | 4 | HD 8xxx | 2 Mbyte | 7 W |
| conga-TCG/212JC-2GECC | GX-212JC | 1.2/(1.4) GHz | 2 | HD 8xxx | 1 Mbyte | 6 W |

关于康佳特

德商康佳特科技,英特尔智能系统联盟 Associate 成员，总公司位于德国Deggendorf，为标准嵌入式计算机模块 Qseven, COMExpress, XTX和ETX的领导供应商，且提供单板计算机及ODM定制设计服务。康佳特产品可广泛使用于工业及应用，例如工业化控制，医疗科技，车载，航天电子及运输…等。公司的核心及关键技术包含了独特并丰富的BIOS功能，全面的驱动程序及板卡的软件支持套件。用户在他们终端产品设计过程，通过康佳特延展的产品生命周期管理及特出的现代质量标准获得支持。自2004年12月成立以来, 康佳特已成为全球认可和值得信赖的嵌入式计算机模块解决方案的专家和合作伙伴。目前康佳特在美国，台湾，日本，澳洲，捷克和中国设有分公司。更多信息请上我们官方网站 www.congatec.cn。

* * *